## Slide 1: LE TRANSPORT SOUS TEMPERATURE DIRIGEE
A. PRONOST – H. LABARTHE
Avril 2013
Reportage France 2 :
la chaîne du froid

## Slide 2
Définition
Marchandises
Enjeux
Matériels
Modes de transport
Véhicules
Equipements des carrosseries
Marquage
Agrément ATP
Principe de la réfrigération
Circulation et température de l’air à l’intérieur du véhicule
Les températures de transport
Pour aller plus loin

## Slide 3
Certaines marchandises,
du fait de leur caractère périssable
(denrées alimentaires, fleurs…)
ou fragilisées par de fortes variations de température (produits pharmaceutiques ou chimiques) … nécessitent un :
transport respectant des consignes de température.
DEFINITION
Notes: Certaines marchandises, du fait de leur caractère périssable (denrées alimentaires, fleurs...) nécessitent un transport respectant des consignes de température.
Ces produits doivent constamment être maintenus :
* en froid négatif (congelés)
* en froid positif (réfrigérés)
La maîtrise de la chaîne du froid lors du transport, dans le respect des normes en vigueur en matière d’hygiène sanitaire, garantit la sécurité alimentaire de l’intégralité des produits transportés et leurs qualités intrinsèques.

## Slide 4
Ces produits doivent constamment être maintenus en :
* froid négatif (congelés) t < 0°
* froid positif (réfrigérés) t entre 0° et 7°
* température positive (chauffés)
Notes: Afin de bénéficier de toutes ses qualités un produit surgelé doit être maintenu à -18°C. Ce froid négatif est une contrainte technique (température à laquelle les bactéries ne se reproduisent pas) et règlementaire française et européenne.
Froid >0 :Température de l'air nécessaire pour la conservation des produits frais. ( généralement entre 0 et 4 degrés)
Froid négatif : Température de l'air des installations de conservation des produits surgelés ( selon les produits ­ 18 ou ­23 degrés) : en dessous de 0°

## Slide 5
MARCHANDISES
1) Les réfrigérés
2) Les surgelés
3) Les produits chauds
Notes: Certaines marchandises, du fait de leur caractère périssable (denrées alimentaires, fleurs...) nécessitent un transport respectant des consignes de température.
Ces produits doivent constamment être maintenus :
* en froid négatif (congelés)
* en froid positif (réfrigérés)
La maîtrise de la chaîne du froid lors du transport, dans le respect des normes en vigueur en matière d’hygiène sanitaire, garantit la sécurité alimentaire de l’intégralité des produits transportés et leurs qualités intrinsèques.

## Slide 6
Le respect de la "chaîne du froid" assure :
des produits au niveau de la fabrication, du stockage, du transport et de la distribution.
LES ENJEUX DE LA CHAINE DU FROID
sécurité
intégrité
qualité
Notes: La maîtrise de la "chaîne du froid" lors du transport, dans le respect des normes en vigueur en matière d’hygiène sanitaire, garantit la sécurité alimentaire ainsi que l’intégrité des produits transportés et leurs qualités intrinsèques.Intrinsèque : propre à – inhérent
La chaîne du froid ou chaîne frigorifique est l’ensemble des opérations matériels et humaines (transport, manutention, stockage) visant à maintenir un ou des produits le plus souvent des aliments à une température basse pour assurer le maintien de sa qualité.
Les germes dangereux pathogènes, liés aux produits alimentaires, commencent à se multiplier au-dessus d’une température de 2°. La façon de gérer ses courses et l’entretien de son réfrigérateur sont très important notamment en pleine chaleur.

## Slide 7
Container isotherme et réfrigérant
Roll fond plastique
Roll isotherme
EXEMPLES DE
MATERIEL
Palette alimentaire en plastique,
Température d’utilisation
de -40° à +60°

## Slide 8
Container frigorifique
Navire frigorifique (Reefer)
MODES DE TRANSPORT
Wagon réfrigérant

## Slide 9
Carrosserie frigorifique
VEHICULES
Carrosserie FGTD
Fourgon à Température Dirigée

## Slide 10
EQUIPEMENTS
DES CARROSSERIES
Fourgon isotherme :
Carrosserie munie de parois isolantes limitant les échanges de chaleur
Fourgon réfrigérant :
Carrosserie isotherme munie d’une source de froid non mécanique (glace…)
Fourgon frigorifique :
Carrosserie isotherme avec un dispositif de production de froid mécanique

## Slide 11
MARQUAGE des FGTD*
* Fourgon à Température Dirigée
Les véhicules doivent porter le marquage sur les côtés supérieurs avant Exemple :
1ère lettre :
I : Isotherme
R : réfrigérant
F : frigorifique
2ème lettre :
N : normal
R : renforcé
3ème lettre :
Correspondant à une classe

## Slide 12: AGREMENT A.T.P.
* TRAJET < 8O km * TRAJET > 80 km
- Sans ouverture de portes - Ouverture de portes pendant le trajet
- Transport « non ATP » - Equipement obligatoire d’un moyen de réfrigération
Pas de réglementation Règlementation ATP
Chaque véhicule doit faire l’objet d’une
attestation de conformité technique.
Accord sur le Transport des produits Périssables
Notes: La réglementation pour la vente des denrées périssables (en frais ou en congelé) impose l'utilisation de moyens de transport spécifiques.
Trajet <80 km et sans ouverture de portes, une enceinte isotherme respectant les conditions d'hygiène et de température suffit.
Pour un trajet supérieur à 80 kms ou lorsqu'il y a ouverture de portes pendant le trajet, le moyen de transport est soumis à la réglementation ATP. Il doit obligatoirement être équipé d'un moyen de réfrigération.
Pour être conforme à la norme ATP , les véhicules doivent être contrôlés afin d'obtenir une attestation de conformité technique.

## Slide 13: PRINCIPE DE LA REFRIGERATION
Le groupe de froid d’un véhicule routier fonctionne sur le même principe qu’un réfrigérateur.
Voir la vidéo
un – froid – réfrigérateur – produit – du :
2. pompe – le – actionnée – une – par – compresseur – est – moteur – un
3. fluide – dans – circule – un – réfrigérant – tuyau – un
4. le – frigo – fluide – gaz – transforme – dans – le – se – en
5. absorbe – le – chaleur – qui – frigo – est – la – gaz – dans – le
6. à – extérieur – le – redevient – et – perd – liquide – sa – l’ – gaz – chaleur
Remets ces mots dans le bon ordre pour former des phrases correctes.

## Slide 14: CIRCULATION ET TEMPERATURE DE L’AIR A L’INTERIEUR DU VEHICULE

## Slide 15: CIRCULATION ET TEMPERATURE DE L’AIR A L’INTERIEUR DU VEHICULE

## Slide 16: CIRCULATION ET TEMPERATURE DE L’AIR A L’INTERIEUR DU VEHICULE
Quand la température affichée est de 2°C
l’air est soufflé à -3° C,

## Slide 17: LES TEMPERATURES DE TRANSPORT
18°
Produits congelés, surgelés
+7°
Légumes, fruits
+2° à +4°
Viandes fraîches, volailles, poissons, charcuterie
0°
congélation de l’eau
Notes: Congelé : lent – surgelé : rapide

## Slide 18: POUR ALLER PLUS LOIN

## Slide 19: TEMPERATURE ET MICRO-ORGANISMES
Les bons et les mauvais micro-organismes,
Une enquête de l’agent bio
L’agent BIO 07

## Slide 20: TEMPERATURE ET MICRO-ORGANISMES
Arrêt de toute multiplication des micro-organismes
Destruction totale des micro-organismes :
« stérilisation »
Destruction des bactéries pathogènes :
« pasteurisation »
L’eau gèle
A partir de quelle température les bactéries pathogènes
sont-elles détruites ?

## Slide 21: TEMPERATURE ET MICRO-ORGANISMES
SEULE LA CHALEUR DETRUIT LES MICROBES
LES MICROBES SONT SIMPLEMENT ENDORMIS PAR LE FROID

## Slide 22
http://www.hkcourses.fr/FR/metiers/transport-frigorifique-temperature-dirigee.html
http://www.conservation-froid.fr/index.php
http://www.camion-frigorifique.fr/reglementation-transport-frigorifique/#0
http://www.rungisinternational.com/fr/bleu/enquetesrungisactu/chainedufroid667.asp
http://www.lesite.tv/
www.cemafroid.fr/