Cahier des charges « CatÉGORIE 1 »

| Matériel et documents à prévoir | Mise en place du matériel et organisation de la zone d’évolution |
| --- | --- |
| Matériel 1 chariot catégorie 1, transpalette ou préparateur de commandes, capacité minimale 1000 kg 3 palettes EUROPE chargées au maximum de la capacité du chariot 1 palette EUROPE chargée au-delà de la capacité du chariot 1 palette EUROPE chargée en deçà de la capacité du chariot, à une hauteur supérieure à 1,60 m masquant la visibilité 50 cônes de signalisation 2 panneaux de signalisation (« stop » et « sens interdit ») 1 remorque à quai, 1 pont de liaison installé et mis en place ou simulation d’une remorque aux dimensions : longueur 4 m minimum, largeur 2 m 44 / 2 m 47 Documents accès aux documents et aux clés du chariot (notice d’utilisation en français, vérifications générales périodiques (VGP), certificat de conformité, carnet d’entretien) étiquettes de poids lisibles à partir du poste de conduite sur les charges palettisées parcours schématique (voir exemples de dessins et parcours joints) ou photographié et descriptif de l’ordre de circulation et des opérations de manutention : pour le déplacement des charges, prévoir une rotation entre les candidats pairs et impairs | Mise en place du circuit de circulation : Matérialisation du « garage » : longueur du chariot minimum largeur du chariot + 300 mm Mise en place du chariot dans le garage Matérialisation des zones de stockage Circuit : largeur du chariot ou de son chargement 500 mm (± 100 mm) Positionnement des cônes en ligne droite (minimum deux longueurs de chariot) et en courbe Panneau(x) « stop » ou/et « sens interdit » en bout de ligne droite Mise en place de la remorque ou de sa simulation Mise en place des palettes dans la zone de stockage - une palette inférieure ou égale à la capacité nominale - une palette supérieure à la capacité nominale - une palette chargée à une hauteur supérieure à 1,60 m Mise en place de palettes dans la remorque - 2 palettes inférieures ou égales à la capacité nominale Étiquettes de poids à placer sur les charges palettisées Mise à disposition des documents et des clés du chariot |

- Mise en œuvre

Manœuvres  et opérations de manutention à prévoir pour le passage des candidats

|  | L’ensemble du matériel est à mettre en place en fonction de la configuration de la zone d’évolution où se déroule l’épreuve afin de permettre au candidat d’exécuter l’ensemble des manœuvres et opérations indiquées ci-dessous. |
| --- | --- |

- Prise de poste

- Circulation et opérations de manutention

- Circuler en marche avant et en marche arrière à vide, en ligne droite et en courbe

- Prendre une charge, parmi d’autres, ayant un poids inférieur ou égal à la capacité nominale du chariot pour circuler  en marche avant ; charger dans la remorque

- Prendre la charge masquant la visibilité  (hauteur supérieure à 1,60 m dans la remorque) et circuler en ligne droite et en courbe ; déposer la charge dans la zone de stockage

- Prendre une autre charge dans la zone de stockage pour circuler en marche arrière jusqu’à la remorque ; déposer la charge dans l’espace libéré

- Fin de poste

Après mise en place, tester le parcours avant le passage des candidats.

|  | Avant le déroulement de l’épreuve, le candidat sera accompagné pour prendre connaissance du parcours et de ses particularités. |
| --- | --- |

| Exemple de mise en place | Circuit N°1 | Catégorie 1 | Chariot transpalettes à conducteur porté ou préparateur de commandes au sol de levée inférieure ou égale à 1m |
| --- | --- | --- | --- |

| Exemple de mise en place | Circuit N°2 | Catégorie 1 | Chariot transpalettes à conducteur porté ou préparateur de commandes au sol de levée inférieure ou égale à 1m |
| --- | --- | --- | --- |

| Mise en place | Dessins des bases | Catégorie 1 | Chariot transpalettes à conducteur porté ou préparateur de commandes au sol de levée inférieure ou égale à 1m |
| --- | --- | --- | --- |

- Garage du chariot :

- Mise en place du circuit :

- Mise en place de la zone de stockage :

- Mise en place de la remorque :